Соревновательная часть Категория и классы.

Основные правила безопасности:

Безопасность Участников, Судей и Зрителей в период проведения соревнований имеет первостепенное значение. Участник, как владелец транспортного средства и звуковой системы, принимает на себя огромную ответственность по безопасности, как за себя, так и за всех окружающих его людей. Участники соревнований должны неуклонно следовать инструкциям Судей и адекватно реагировать на их замечания, а также четко понимать следующее:

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два - то на проводе должно быть два предохранителя - возле каждой плюсовой клеммы.

При отсутствии каждого предохранителя минус 1 балл.

• Изначально эксплуатация автомобиля небезопасна. Участник должен гарантировать, что эксплуатация автомобиля не ставит под угрозу его самого и окружающих.

• Аудиосистемы способны воспроизводить очень высокие уровни звукового давления, что может привести к повреждению органов слуха. Никогда не используйте звуковую систему таким образом, чтобы подвергать опасности себя самого, а также окружающих.

• Организаторы соревнований и Коллегия Судей не несут ответственность за несчастные случаи, ущерб или травмы, произошедшие по причине неверных действий Участника.

• Участвуя в соревнованиях, Участник соглашается нести полную ответственность за свои действия и любые несчастные случаи, ущерб или повреждения, которые могут возникнуть по его вине. Исходя из пожелания участников,а так же популяризации громких повседневных аудиосистем в нашем регионе,правила замеров звукового давления полностью переработаны. Мы очень положительно относимся к взаимопомощи и ликвидации безграмотности в автозвуковых движениях и всеобщему улучшению автозвукового спорта. Системы участников классифицируются по нескольким простым параметрам. Имеют значение размеры и количество сабвуферов, рабочее напряжение усилителей,максимальная мощность усилителя RMS по заявке производителя, и места их расположения в салоне автомобиля.

«Звуковое давление»:

Производится 4 типа замеров — музыкальный трек 30 секунд и 3 вида синусов – 25, 35, 45 Гц. Замер производится с открытой водительской дверью и это положение остается фиксированным во время всех замеров данного автомобиля. Разрешено придерживать элементы автомобиля только с помощью рук, но не более 5 человек (все люди осуществляющие помощь по придерживанию элементов автомобиля должны иметь точку опоры и находиться на земле) Замер происходит с вычислением среднего значения результата за указанное время на треке. На каждый замер синусов участнику отводится по 30 сек, плюс время между переключением треков и частот, в разумных пределах. Измерительный сенсор закрепляется в крайнем нижнем углу лобового стекла, в 10см от края приборной панели вверх и 30см от края боковой стойки. Первый замер производится с использованием только музыкального материала (разрешено использовать любой музыкальный материал), и засчитывается средний результат звукового давления на любой частоте трека (измененные музыкальные треки путем эквалайзера и сращивания для улучшения параметров трека — разрешены). Второй замер производится на синусах 25, 35, 45 герц. Показанные результаты на синусах и треке складываются по итогам  4 замеров. к результату замера на музыкальном треке прибавляется общий результат замеров по частотам 25, 35 и 45 Гц, и в зачет идет сумма 4 замеров. Данная цифра вносится в протокол участника, и является единственным определяющим фактором при выборе победителя.  В выше перечисленных классах разрешено использовать «фальш» пол, но багажник автомобиля обязательно должен иметь законченный вид. Так же разрешено использование «фальш» панелей для декоративной отделки оборудования. Данные конструкции могут заменять штатные элементы автомобиля, но не должны быть изготовленными из металла, а так же не должны являться распорками, растяжками и тд. К примеру, если в штатном виде на полу предусмотрено ковровое покрытие, то «фальш» пол(его видимая часть) должна быть отделана эквивалентным материалом. То же правило действует на всю отделку багажного отсека и салона автомобиля. Необходима именно эквивалентная замена деталей.

За любое отсутствие 1 элемента салона минус 1 балл в каждом классе, а  также минус 5 баллов за отсутствия огнетушителя!

Фиксирование среднего результата звукового давления 30 секунд. Ограничение частоты во время замера – до 45 Гц.

Все спорные вопросы решаются на усмотрение организаторов и судей.

На площадку допускаются автомобили, прошедшие предварительную регистрацию.

Каждый автомобиль может участвовать максимум в 4-х классах

1 Замер  Багажник/Стена (согласно классификации  звукового давления) (треки  и синусы выбираете на свое усмотрение)

1 Замер Фронт (согласно классификации  SPL Front)(треки предоставляются администрацией Autofest)

1 Замер Bass Race (согласно классификации  Bass Race) (треки предоставляются администрацией Autofest)

1 замер Тыл (треки выбираете на свое усмотрение)

Музыка должна звучать на протяжении всего замера, отключение фронтальных динамиков не допускается. Во время замера должна быть полностью открыта водительская дверь.

Классификация «Звуковое давление»:

# 1. Багажник 30К

Данный класс предназначен для новичков, суть этого класса в том, что

бюджет сабвуферного звена (Сабвуфер, Усилитель) не должен превышать по стоимости 30 000 рублей.

Компоненты считаются по стоимости офиц. сайтов брендов (если на момент проведения AutoFesta Ценны на компоненты повысятся, стоимость класса увеличится),  без различных скидок, акций и прочего. Также если техника покупалась Б/У она считается по стоимости новой техники. Кастомные сабвуферы, усилители с твиком, допускаются к участию только после решения судей, участник может быть дисквалифицирован если судья посчитает, что тюнинг сабвуфера через чур дорог (не укладывается в необходимую сумму) и участник имеет большое преимущество перед другими.

Если в системе стоят старые компоненты, которые давно сняты с производства, (у которых нет конкретной цены) берётся ценник с различных офиц. сайтов и устанавливается его средняя цена.

Размер и кол-во сабвуферов в данном классе без ограничений. Усилитель – без ограничений

Использование Литиевых батарей любого типа ЗАПРЕЩЕНО. Разрешается использовать один АКБ, установленный в штатном месте.

Оборудование должно находиться в багажном отделении, не выше 15 сантиметров от уровня бокового остекления – это правило касается корпусов и конструкций, портов, усилителей, источников питания. При измерении не учитываются сабвуферы, их можно установить магнитом вверх.

Не допускается демонтаж пластиковых и фетровых элементов декоративной облицовки в багажном отсеке.

Видимая вибро-шумоизоляция запрещена. Подголовники снимать можно. В автомобилях всех типов кузова можно снять заднюю полку и убрать из салона.

Спинки задних сидений должны свободно складываться и раскладываться, на них можно размещать усилители. При отсутствии механизма складывания на спинках задних сидений и/или наличия перегородок, их можно демонтировать и положить на заднее сиденье или пол.

2. Багажник Лайт

Данный класс ограничивается:

1 (одним) 12-дюймовым сабвуфером, либо

2 (двумя) 10-дюймовыми сабвуферами, либо

4 (тремя) 8-дюймовыми сабвуферами.

Данный класс ограничивается по мощности усилителя сабвуферного звена. Допускается 1 усилитель. Напряжение в системе автомобиля ограничено и составляет не более 14,4 вольт. Мощность усилителя сабвуферного звена не должна превышать 2100 Watt RMS на 14,4 в при нагрузке усилителя на минимально допустимое производителем сопротивление.

Оборудование должно находится в багажном отделении, не выше 15 см от уровня бокового остекления, не допускается демонтаж пластиковых и фетровых элементов декоративной облицовки в багажном отсеке.

# 3. Багажник Стандарт

Данный класс ограничивается:

1 (одним) 15-дюймовым сабвуфером, либо

2 (двумя) 12-дюймовыми сабвуферами, либо

4 (тремя) 10-дюймовыми сабвуферами.

Мощность усилителей сабвуферного звена не должна превышать 2500 Watt RMS на 14,4 в при нагрузке усилителей на минимально допустимое производителем сопротивление.. Напряжение в системе автомобиля ограничено и составляет не более 14,4 вольт.

Оборудование должно находится в багажном отделении, не выше 15 см от уровня бокового остекления, не допускается демонтаж пластиковых и фетровых элементов декоративной облицовки в багажном отсеке.

# 4. Багажник Стандарт sport

Данный класс ограничивается:

1 (одним) 15-дюймовым сабвуфером, либо

2 (двумя) 12-дюймовыми сабвуферами, либо

4 (тремя) 10-дюймовыми сабвуферами.

Данный класс  не ограничивается по мощности усилителя сабвуферного звена. Напряжение в системе автомобиля ограничено и составляет не более 14,4 вольт.

Оборудование должно находится в багажном отделении, не выше 15 см от уровня бокового остекления, не допускается демонтаж пластиковых и фетровых элементов декоративной облицовки в багажном отсеке.

# 5. Багажник Любитель

Данный класс ограничивается:

1 (одним) 18-дюймовым сабвуфером, либо

2 (двумя) 15-дюймовыми сабвуферами.

4 (тремя) 12-дюймовыми сабвуферами.

Данный класс ограничивается по мощности усилителя сабвуферного звена. Напряжение в системе автомобиля ограничено и составляет не более 14,4 вольт. Мощность усилителя сабвуферного звена не должна превышать 2500 Watt RMS на 14,4 в при нагрузке усилителя на минимально допустимое производителем сопротивление.

# 6. Багажник Мастер

Данный класс ограничивается:

1 (одним) 18-дюймовым сабвуфером, либо

2 (двумя) 15-дюймовыми сабвуферами, либо

4 (тремя) 12-дюймовыми сабвуферами.

Данный класс не ограничивается по мощности усилителя сабвуферного звена.  Мощность усилителя сабвуферного звена не ограничена

Оборудование должно находится в багажном отделении, не выше 15 см от уровня бокового остекления, не допускается демонтаж пластиковых и фетровых элементов декоративной облицовки в багажном отсеке.

# 7. Гроб до 5КВт

Допускается участие на автомобиле с любым типом кузова. Ограничения по оборудованию:

Сабвуферы без ограничений

Усилители:

Данный класс ограничивается по мощности усилителя сабвуферного звена. Напряжение в системе автомобиля ограничено и составляет не более 14,4 вольт. Мощность усилителя сабвуферного звена не должна превышать 5000 Watt RMS на 14,4 в при нагрузке усилителя на минимально допустимое производителем сопротивление.

Аккумуляторы:  Без ограничений.

Распорка в крышу НЕ РАЗРЕШЕНА, после стойки салон автомобиля должен иметь заводское оформление. Лобовое и боковые стёкла должны быть заводские.

# 8. Гроб от 5КВт

Допускается участие на автомобиле с любым типом кузова. Ограничения по оборудованию:

Сабвуферы без ограничений

Усилители:

Данный класс ограничивается по мощности усилителя сабвуферного звена. Напряжение в системе автомобиля ограничено и составляет не более 14,4 вольт. Мощность усилителя сабвуферного звена от  5100 Watt RMS на 14,4 в при нагрузке усилителя на минимально допустимое производителем сопротивление.

Аккумуляторы:  Без ограничений.

Распорка в крышу НЕ РАЗРЕШЕНА, после стойки салон автомобиля должен иметь заводское оформление. Лобовое и боковые стёкла должны быть заводские.

# 9. Стена 10КВт

Допускается участие на автомобиле с любым типом кузова. Ограничения по оборудованию:

Сабвуферы: без ограничений

Усилители:

Данный класс ограничивается по мощности усилителя сабвуферного звена. Допускается любое количество усилителей. Суммарная мощность усилителей сабвуферного звена не должна превышать 10000 Watt RMS

Аккумуляторы:  Без ограничений.

Распорка в крышу РАЗРЕШЕНА, после стойки салон автомобиля должен иметь заводское оформление. Лобовое и боковые стёкла должны быть заводские.

# 10. Стена 16КВт

Допускается участие на автомобиле с любым типом кузова. Ограничения по оборудованию:

Сабвуферы без ограничений

Усилители:

Данный класс ограничивается по мощности усилителя сабвуферного звена. Допускается любое количество усилителей. Суммарная мощность усилителей сабвуферного звена не должна превышать 16000 Watt RMS

Аккумуляторы:  Без ограничений.

Распорка в крышу РАЗРЕШЕНА, после стойки салон автомобиля должен иметь заводское оформление. Лобовое и боковые стёкла разрешается не заводские, но не толще 10мм.

# 11. Стена Максимум

Допускается участие на автомобиле с любым типом кузова.

Данный класс не ограничивается по мощности усилителя и количеству сабвуферов.

Аккумуляторы:  Без ограничений.

Распорка в крышу РАЗРЕШЕНА.

# Bass Race …. Db

Удержание среднего результата звукового давления на протяжении 30

секунд не выше заданной громкости. Допускается использование только музыкального материала на выбор Участника (без сплошного синуса, пауз и нарезок!).

Система Классификации Участников

Участники классифицируются по среднему Уровню Звукового Давления (SPL) их звуковой системы во время квалификации.

Во время квалификации, звуковая система каждого участника измеряется при помощи датчика SPL. Этот датчик измеряет средний SPL звуковой системы в дБ за 30 секунд.

Доступные классы.

До 119.9дб - Для новичков автозвука, доступно на практически на любой системе с сабвуфером
До 129.9дб - Для любителей очень хорошо знающих свою систему. Одновременно он же и самый распространенный
До 139.0дб - Для профессиональных и громких систем.
До 149.9Дб - Для тяжеловесов автозвука.

Каждая участвующая машина может соревноваться только в одном классе мероприятия Bass Race.

Результат признаётся недействительным и приравнен к НУЛЮ при следующих нарушениях:

• Перебор – В любой момент в течение замера результат превысил классовый максимум (Например: Во время замера в классе 120,0 -129,0 был зафиксирован промежуточный или окончательный результат в 132,0дБ, следовательно, результат будет приравнен к НУЛЮ).

• Вентиляция (Venting) – Открытые двери, багажники, капоты, окна и так далее во время замера.

• Высокая частота (High Freq) – максимальный средний результат зафиксирован частоте выше 80гц.

• Тестовые сигналы (Test Tones) – Были использованы тестовые звуки.

Музыка должна звучать на протяжении всего замера, отключение фронтальных динамиков не допускается. Во время замера должна быть полностью открыта водительская дверь.

За любое отсутствие 1 элемента салона минус 1 балл в классе Bass Race, а  также минус 5 баллов за отсутствия огнетушителя!

Классификация «SPL FRONT»:

Spl Front- определение самых громких дверей. Фиксирование среднего результата звукового давления от динамиков, расположенных в двери автомобиля, на протяжении 30 секунд.

За любое отсутствие 1 элемента салона минус 1 балл в классе SPL FRONT и классе ТЫЛ, а  также минус 5 баллов за отсутствия огнетушителя!

Правила замеров «Фронт»:

Замер звукового давления производится микрофоном направленного действия. Перед началом замера, участник должен отключить сабвуферное звено, а судья должен убедиться в этом.

Судья вправе выбрать для замера любую переднюю дверь.

За любое закрытое отверстие под динамик заглушкой на той двери которую будут замерять,  будет отниматься -1 балл   Диапазон измеряемых частот от 50 герц, до 15000 герц. Время замера 30 секунд, за которые измеряется среднее значение на всем спектре частот. Замер производится на музыкальном материале на выбор из 3х треков предоставлено судьями. Обороты двигателя во время замера не должны превышать 2000 об/мин. Микрофон устанавливается на линии параллельной продольной оси кузова автомобиля и проходящей при этом через центр обшивки открытой двери. Расстояние от микрофона вдоль этой линии до обшивки — 100 см. Передние двери автомобиля должны быть полностью открыты и судья выбирает дверь для установки оборудования по методике случайного выбора. Для измерения расстояния от микрофона до двери, используется лазерный дальномер или линейка(рулетка), позволяющие минимизировать погрешность измерений. В категориях «любитель» запрещается инсталляция громкоговорителей выходящая за рамки размера оригинальной обшивки по высоте.  Во всех классах категории «Фронт», с места водителя должен быть свободный обзор зеркал заднего вида. Если инсталляция участника препятствует обзору в зеркалах заднего вида, автомобиль не допускается к замерам звукового давления. Проверяется данный пункт коллегией судей совместно с участником.

Допускается только музыкальный материал предоставленным судбями. Во время замера должна быть

открыта водительская дверь. Установка микрофона производится на высоте ответной части дверного замка на стойке, микрофон направлен в центр обшивки.

Внимание: во всех выше перечисленных классах, карты дверей(обшивки) обязательно должны иметь симметричное расположение акустических систем(динамиков). Не допустимо отсутствие акустических систем(динамиков) в местах подготовленных для их установки, а так же заменителей(заглушек), но данное правило не распространяется на установку штатной аудио системы.

# 1. Front Лайт

Допускается установка динамиков на обшивку в следующем количестве:

-динамики до 17см -2 шт

Либо:

-динамики до 20см -1шт.

ВЧ динамики не учитываются .

# 2. Front стандарт

Допускается установка динамиков по всей площади обшивки, верхняя граница не должна быть выше 15 см. от наружной уплотнительной резинки.

Допускается установка динамиков на обшивку в количестве до 6 штук, из расчета размеров:

-динамики до 17см- считается, как 1 шт.

-динамики до 20 см- считается как, 2 шт.

-динамики до 25 см- считается, как 3 шт.

# 3. Front Любитель

Допускается установка динамиков по всей площади обшивки, верхняя граница не должна быть выше 15 см. от наружной уплотнительной резинки.

Допускается установка динамиков на обшивку в количестве до 8 штук, из расчета размеров:

-динамики до 17см- считается, как 1 шт.

-динамики до 20 см- считается как, 2 шт.

-динамики до 25 см- считается, как 3 шт.

# 4. Front Максимум

Допускается установка динамиков по всей площади обшивки, верхняя граница не должна быть выше 15 см. от наружной уплотнительной резинки.

Допускается установка динамиков на обшивку в количестве до 12 штук, из расчета размеров:

-динамики до 17см- считается, как 1 шт.

-динамики до 20 см- считается как, 2 шт.

-динамики до 25 см- считается, как 3 шт.

# 5. Front без ограничений

Без ограничений

ТЫЛ

Замер производится с теми же настройками как и фронты.
Тыл должен быть инсталлирован в авто, или жестко закреплён к машине, и не должен касаться земли. Запрещены любые движения или повороты тыла во время замера. 

Количество динамиков не ограничено. Микрофон Устанавливается в  1.5м  метрах от самой дальней точки оформления тыла или стены и

высота!1.5м.

Дополнение:

1.Взнос участника составляет 1000р.

2.К участию на соревнованиях допускаются командные автомобили с символикой команды на а/м и одежде участников только по согласованию с Организатором.

3.Любая символика отображающая деятельность в сфере Car Audio должна быть согласована с Организатором,к этому пункту относятся: логотипы магазинов, установочных студий, групп в социальных сетях и т.д., нанесенная на а/м или одежде участников и группе поддержки.

4. Предоставление ложных сведений об аудиосистеме, либо намеренное сокрытие каких-либо элементов аудиосистемы влечет за собой немедленную дисквалификацию участника